附件1：

2024年广西农牧工程学校南校区、宠物医院、小牧场视频监控系统升级改造采购及安装清单

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （二）显示设备 |
| 1 | 55寸液晶拼接 | 55寸 | （1） LCD显示单元为约55寸“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。 （2）LCD显示单元亮度达到≥600cd/㎡，静态对比度达到3500：1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级≥11级。 （3） LCD应具备CCC、CQC节能认证证书 。 （4）采用宽动态技术，能自动适应不同场频状下的高速图像信号，可使图像动态对比度到60000:1。 （5）亮度均匀性95%，色彩均匀性≥95%，水平可视视角≥178°，垂直可视视角≥178°，显示色彩≥16.7M。 （6）整机采用无风扇设计，具有良好的散热性能。液晶拼接单元平均无故障运行时间在30万小时。 （7）内置MPEG、JPEG和 Real media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。 （8）用户可以选择显示默认开机LOGO、定制开机LOGO、不显示LOGO；定制开机LOGO下，用户可以任意定制LOGO而无需升级软件。 （9）整机采用冷轧钢板材质具备防火功能，依据GB4943.1-2011标准，产品面板符合V-0级防火要求。 （10）设备外壳金属表面具备达到盐雾≥10级要求。 | 1 | 台 |  |  | 本部监控室 |
| 2 | 拼接屏支架 | 55寸-气动前维护壁挂支架 | （1）前维护支架； （2）仅壁挂专用厚度230-245mm； （3）支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米； （4）颜色：黑色； （5）弧度：0° | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 壁装支架 | DS-BZJ02 | 电视壁装支架 | 6 | 个 |  |  | 安装利旧原来电视显示器 |
| 4 | HDMI视频线 | HDMI | 10米 | 6 | 条 |  |  |  |
| （二）后端设备 |
| 5 | 硬盘录像机 | DS-8664N-I16 | （1）支持≥64路视频路数，实现对采集到的视频数据进行检索、分析及存储； （2）网络视频输入带宽≥640Mbps，可按1/8、1/4、1/2、1、2、8、16、32、128、256倍速回放； （3）支持双系统功能检查，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统； （4）支持按年龄、表情、口罩、性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包属性分组显示人员录像文件，支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条，支持预录报警触发前1～20秒的视频录像； （5）支持设置存储条数，达到存储条数上限支持循环覆盖，日志存储数量可设置为30万、50万或100万条，支持缩略图回放功能，录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频缩略图； （6）支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖，支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级； （7）支持预览转码，通过WEB端、客户端软件远程预览时，设备可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像； （8）支持多址设定功能，可将≥2个网口设置不同网段的IP地址； （9）支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面，支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频进行预览，并支持码流加密，可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单，WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH，支持录像打包时间1～280分钟可设置； （10）支持自动维护功能，可根据设置时间点启用系统自动维护流程，包括自检、重启、取流、录像、恢复系统运行，支持通过CSV格式导入/导出IPC接入配置功能，CSV文件可通过WEB或本地进行编辑，支持在视频图像上叠加≥10行文字，每行可输入≥20个汉字； （11）支持回放双进度条控制功能，可在进度条上自动标注目标事件，一条为当前回放通道，一条为全部通道； （2）支持即时流畅预览，通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，使预览画面无花屏、马赛克现象产生； （13）支持实时查看RAID状态，发生故障时可实时报警并记录相关日志，RAID模式可设置自适应、同步优先、业务优先、负载均衡模式； （14）可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG视频编码格式的IPC，支持在预览界面下拖动任意预览通道画面，交换通道顺序； （15）支持≥16个SATA接口，≥2个HDMI接口，≥2个USB2.0接口，≥16路报警输入，≥8路报警输出。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 硬盘 | 6TB | 支持6TB,256MB,SATA 6Gb/s | 2 | 块 |  |  |  |
| 7 | 16口汇聚交换机 | DS-3E0518P-E | 轻网管提供16个千兆PoE电口、2个千兆光口 支持IEEE 802.3at/af标准 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持iVMS-4200客户端管理 支持海康云管APP管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 整机最大POE供电功率：225 W | 2 | 台 |  |  |  |
| 8 | 24口汇聚交换机 | DS-3E3528F-H | 24口千兆汇聚交换机 三层网管万兆交换机 | 4 | 台 |  |  |  |
| 9 | 核心交换机 | DS-3E3728-F | 1 、配置可用千兆电接口数量≥24，复用的千兆光口数量≥8，非复用万兆光接口数量≥4，支持1个扩展槽位，支持40G（QSFP+）端口。 2 、支持独立的console管理串口，≥1个带外管理口。 3 、支持USB拷贝文件、MicroUSB登陆设备功能 。 4 、支持模块化电源数量≥2，模块化风扇数量≥2. 5 、交换容量≥756Gbps/7.56Tbps 。 6 、转发性能≥222Mpps/396Mpps。 9 、产品在1500V AC 下应无火花，飞弧现象，漏电流<10mA 。 10 、设备内存容量≥2048Mbytes，端口平均转发时延≤3us 。 11 、支持IPv4 ACL表入方向≥2K条+出方向≥512条 。 12 、MAC地址表≥64K，ARP表≥32K，端口MAC地址缓存能力≥2048个 。 13 、支持802.3az（EEE）能效以太网标准 。 14 、支持4094个VLAN功能。 15 、支持STP/RSTP/MSTP/PVST，支持ERPS/RRPP/smartlink并且收敛时间均在50ms之内 。 16 、支持IPv4/IPv6组播功能，支持IPv4 IGMP snooping、IPv6 MLD snooping功能 。 17 、支持802.1X、Portal、Triple认证功能 。 18 、支持DHCP snooping、DHCPv6 snooping、DHCP Relay、DHCPv6 Relay、DHCP server、DHCPv6 server、SAVI功能 。 19 、支持RIP、OSPF、BGP、IS-IS协议，支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6协议，支持IPv4/IPv6策略路由。 20 、支持OSPFv2 FRR功能，并且10000条路由收敛时间在50ms之内 。 21 、IPv4路由表≥32K，IPv6路由表≥16K 。 22 、具备MACsec（802.1ae）硬件加密技术。 23 、支持NQA探测功能。 24 、支持零配置启动 。 25 、支持虚拟化本地负载分担、虚拟化单点管理功能、9台设备堆叠、虚拟化堆叠链路冗余保护收敛时间小于50ms 。 26 、支持链路聚合功能及聚合零丢包功能 。 27 、支持BFD for VRRP，BFD for IPv4路由，BFD for IPv6路由，策略路由，等价路由 。 28 、支持CPU保护功能 。 29 、支持流量限速（CAR）功能，且限制流量的速率误差小于10% 。 | 2 | 台 |  |  |  |
| （三）传输及其他部分 |
| 10 | 设备箱 | 30*40*16CM | （1）IEC297-2和EIN4194国际工业认证标准； （2）表面防静电喷涂采用高硬度粉面，达到了BS6497国际标准； （3）防护等级设计依据GB4208-1993标准，满足IP20等级； （3）尺寸：30*40*16CM。 | 6 | 个 |  |  |  |
| 11 | 网线 | 超五类 | （1）超五类非屏蔽双绞线，纯铜芯，传输无衰减，采用PVC环保外皮,包装长度305米； （2）绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE）； （3）额定传输速率（NVP)：69%； （4）最大导体直流电阻：9.38Ω /100米 (24AWG)； （5）符合YD/T 1019、GB50312、TIA/EIA 568-C.2、和ISO/IEC 11801对5e类传输的要求。 | 4 | 箱 |  |  |  |
| 12 | 电源线 | RVV2*1.5 | RVV2*1.5 | 600 | 米 |  |  |  |
| 13 | 室外光纤 | 24芯室外光纤 | 24芯室外铠甲光纤 | 1800 | 米 |  |  |  |
| 14 | 光纤熔接 | 定制 | 人工费 | 48 | 芯 |  |  |  |
| 15 | 路面开槽 | 定制 | 人工费 | 80 | 米 |  |  |  |
| 16 | 光纤收发器 | DS-FC11G-3A/B | 10-100M | 8 | 对 |  |  |  |
| 17 | 光纤跳线 | ST-ST(2米) | （1）单模光纤跳线，具有极低的插入损耗和反射损耗； （2）ST接头形式。低插入损耗、低回损，最大插入损耗 dB<=0.3，长度2米。 | 48 | 条 |  |  |  |
| 18 | PVC线管 | PVC25 | 阻燃防火、PVC25 | 800 | 米 |  |  |  |
| 19 | 机柜 | 42U | 42U标准化网络机柜，600mm(W)×600mm(D)×2000mm(H) | 1 | 个 |  |  |  |
| 20 | 设备迁移 | 定制 | 南校区 小牧场 宠物医院监控设备统一搬迁 | 1 | 项 |  |  |  |
| 21 | 辅材 | 定制 | 电箱、空开、插线板、扎带、套管等 | 1 | 项 |  |  |  |
| 22 | 系统服务费 | 人工定制 | 服务费 | 1 | 项 |  |  |  |
| 合计： | 人民币大写： |  |  |